ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PŁUGU ODŚNIEŻNEGO | Opis informacji wymaganych przez Zamawiającego | Parametry oferowane * (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Marka, model, data produkcji | Podać markę, model i data produkcji |  |
| 2 | Min. 5 pozycji roboczych | Podać ilość pozycji roboczych |  |
| 3 | Szerokość odśnieżania do 1700mm | Podać zakres szerokości odśnieżania |  |
| 4 | Mocowany na przedni TUZ | Podać całkowitą wagę pługu |  |
| 5 | Wysokość odkładnicy nie mniejsza niż 600mm | Podać wysokość odkładnicy |  |
| 6 | Okres obowiązywania gwarancji | Podać liczbę miesięcy |  |

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę 4 w zaznaczonych polach, zgodnie z zamieszczonymi w nich opisach.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PIASKARKI | Opis informacji wymaganych przez Zamawiającego | Parametry oferowane * (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Marka, model, data produkcji | Podać markę, model i data produkcji |  |
| 2 | Zasada działania NIEPOLEGAJĄCA na rozrzucie siłą odśrodkową | Podać zasadę działania |  |
| 3 | Pojemność zasobnika nie mniejsza niż 250 litrów. | Podać ładowność |  |
| 4 | Zawieszana na tylnym TUZ-ie | Podać całkowitą wagę posypywarki |  |
| 5 | Szerokość robocza posypywania od 1100mm do 1700 mm | Podać zakres szerokości posypywania |  |
| 6 | Maksymalna szerokość urządzenia nie większa niż 1700 mm. | Podać zakres szerokości urządzenia |  |
| 7 | Napęd hydrauliczny | Podać wymagany przepływ oleju |  |
| 8 | Napęd z WOM ciągnika | Podać wymaganą moc napędową |  |
| 10 | Zapotrzebowanie mocy zapewnia jednoczesną pracę ciągnika z pługiem odśnieżnym | Podać łączną zapotrzebowaną moc |  |
| 11 | Okres obowiązywania gwarancji | Podać liczbę miesięcy |  |

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę 4 w zaznaczonych polach, zgodnie z zamieszczonymi

w nich opisach.

.............................................., dn. .........................

.......................................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka