Załącznik Nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania techniczne i wymagane wyposażenie samochodu

Samochód 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku  inwalidzkim.

| Samochód w wersji standardowej 9-cio miejscowy specjalnie przystosowanego do przewozu minimum jednej osoby na wózku inwalidzkim – 1 szt |
| --- |
| Silnik |
| Typ silnika | Turbo Diesel |
| Pojemność skokowa (cm3) | max. 2000 |
| Moc (KM) | min. 120 KM |
| Poziom emisji spalin | EURO VI |
| Zasilanie | Elektronicznie sterowany bezpośredni wtrysk |
| Zawieszenia |
| Zawieszenie/ koła i opony | niezależne zawieszenie przednich kół, koła i opony min. 16 cali z indeksem C, zamawiający wymaga postawienia samochodu na oponach letnich na felgach aluminiowych d) w zestawie opony zimowe z felgami stalowymi z kołpakami |
| Masy/Napełnianie płynami |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | Min 70 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | Max 3500 |
| Przekładnia główna |
| Napęd | Przedni |
| Sprzęgło | Samonastawne, jednotarczowe, hydrauliczne |
| Skrzynia biegów | Manualna 6-stopniowa |
| Układ kierowniczy |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |
| Układ kierowniczy | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach |
| Układ hamulcowy |  |
| Układ hamulcowy | z ABS, ASR lub równoważny |
| Inne |  |
| Fabrycznie nowy, rocznik 2018 lub 2019 |
| Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |
| Komplet nowych kół zimowych, czujniki ciśnienia w oponach zimowych- 4 sztuki, kołpaki ozdobne na kołach zimowych – 4 sztuki, klucz do kół, podnośnik samochodowy- lewarek, gaśnica, trójkąt i apteczka samochodowa |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe |
| System kontroli trakcji: układ ESP lub równoważny |
| Lakier – metalik, kolor do uzgodnienia |
| OC + AC + NNW + Assistance |
| Wyposażenie: standardowe (min) |
| Radioodbiornik 1DIN z wbudowanym wyświetlaczem, z pilotem w kierownicy ,audiostreaming, BT,USB i 2x Jack |
| Pokrycie podłogi z materiału antypoślizgowego |
| Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości , podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem |
| Oświetlenie w przedziale pasażerskim |
| Wielofunkcyjna deska rozdzielcza ze schowkami i wnęka na drobiazgi |
| Zagłówki z regulacją wysokości dla kierowcy i pasażerów w kabinie kierowcy |
| Pasy bezpieczeństwa przednich foteli z regulacją wysokości i napinaczami |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przedziale pasażerskim |
| Elektrycznie sterowane, podgrzewane , składane lusterka boczne |
| Pokrowce na wszystkie fotele – szyte na miarę, tapicerka w kolorze ciemnoszarym, odporna na zabrudzenia, łatwa w utrzymaniu czystości, o podwyższonej trwałości |
| Centralny zamek z pilotem |
| Tempomat |
| Nawigacja fabryczna z zestawem map Europy |
| Kamera cofania |
| Wspomaganie kierownicy |
| Czujniki ciśnienia w oponach letnich – szt 4 |
| Radar cofania z czterema czujnikami |
| Klimatyzacja z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą |
| Dywaniki przód i tył |
| Szyby przednie elektrycznie sterowane |
| Ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie ) |
| Światła przednie przeciwmgłowe |
| Światła do jazdy dziennej z żarówką halogenową |
| Szyby o wysokiej zdolności filtrującej |
| Immobiliser fabryczny + Autoalarm |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
| Ściany boczne w przestrzeni pasażerskiej przeszklone (szyby przyciemniane) |
| Przeszklone drzwi boczne przesuwne |
| Przeszklone tylne drzwi dwuskrzydłowe z wycieraczkami |
| Trzecie światło stopu |
| Chlapacze- 4 sztuki |
| Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony od daty odbioru ostatecznego pojazdu przez Zamawiającego: części i podzespoły pojazdu minimum - 24 miesiące bez limitu kilometrów powłoki lakiernicze minimum - 24 miesiące perforacja antykorozyjna nadwozia minimum - 72 miesiące na wykonaną zabudowę – min 24 miesiące |
| Adaptacja samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych plus na wózku inwalidzkim – 1 szt. |
| Lp. | Opis zabudowy |
| 1. | Kanapa dwumiejscowa po stronie pasażera z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem |
| 2. | Kanapa trzymiejscowa w drugim rzędzie (szybkodemontowalna), Pojedyncze fotele w trzecim rzędzie (szybkodemontowalne) |
| 3. | Atestowane mocowanie wózka inwalidzkiego (listwy cargo, pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa osób na wózku inwalidzkim) |
| 4. | Platforma najazdowa |
| 5. | Oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe) |
| 6. | Dokumentacja do rejestracji samochodu , badanie techniczne, oświadczenie producenta zabudowy itp.) |
| 7. 8. | Uchwyt wspomagający wysiadanie przy drzwiach przesuwanych i prawych przednich Kolorystyka wnętrza ciemnoszara |