ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE CIĄGNIKA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  |  | SPEŁNIA - TAK /NIE* (* określić) | DANE DODATKOWE (** opisać) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w czerwcu 2013 r. (data produkcji nie wcześniej niż 01.06.2013 r.) | Podać markę i model | Podać datę produkcji , Podać numer fabryczny |
| 2 | Silnik wysokoprężny, z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą, trzy lub czterocylindrowy z turbodoładowaniem lub wolnossący, spełniający aktualny europejski standard emisji spalin, obowiązujący dla tego typu pojazdów wolnobieżnych |  | Podać standard emisji spalin |
| 3 | Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 40 litrów |  | Podać pojemność zbiornika |
| 4 | Moc silnika od 55KW(40,7kw) do 60 KM(44,5KW) przy obrotach 2200 obr/min (dopuszczalna tolerancja rozbieżności mocy od wymaganej 2%)Napęd na wszystkie koła (na dwie osie) z elektrohydraulicznym załączaniem napędu 4x4 |  | Podać moc przy 2200 obr./min |
| 5 | Ciężar własny ciągnika od 2400 do 2600 kg (bez obciążników) |  | Podać ciężar własny |
| 6 | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |  |  |
| 7 | Liczba biegów minimum 12 w przód, minimum 12 w tył, z rewersem mechanicznym i biegami pełzającymi |  | Podać liczbę biegów w przód/i w tył |
| 8 | Przedni TUZ o udźwigu podnośnika minimum 700 kg |  | Podać udźwig podnośnika przedniego T UZ |
| 9 | Tylny TUZ o udźwigu podnośnika minimum 1300 kg |  | Podać udźwig podnośnika tylnego TUZ |
| 10 | Tylny wał odbioru mocy (WOM) 540 /1000 obr./min., niezależnie sterowany, załączany elektrohydraulicznie |  |  |
| 11 | Hydrauliczne hamulce robocze na cztery koła |  |  |
| 12 | Hamulec postojowy ręczny |  |  |
| 13 | Minimum dwie pary wyjść hydrauliki z przodu ciągnika sterowane dźwignią z wnętrza kabiny |  |  |
| 14 | Minimum dwie pary wyjść hydrauliki z tyłu ciągnika sterowane dźwignią z wnętrza kabiny |  |  |
| 15 | Koła z oponami terenowymi, radialnymi |  |  |
| 16 | Błotniki przednie |  |  |
| 17 | Błotniki tylne |  |  |
| 18 | Lustro zewnętrzne prawe |  |  |
| 19 | Lustro zewnętrzne lewe |  |  |
| 20 | Kabina komfortowa 2 drzwiowa |  |  |
| 21 | Uchylna pokrywę dachu |  |  |
| 22 | Uchylne okna boczne i tylne |  |  |
| 23 | Oświetlenie wewnątrz kabiny |  |  |
| 24 | Wentylacja kabiny kierowcy |  |  |
| 25 | Ogrzewanie kabiny kierowcy |  |  |
| 26 | Fotel kierowcy z amortyzacją |  |  |
| 27 | Spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej |  |  |
| 28 | Spryskiwacz i wycieraczka szyby tylnej |  |  |
| 29 | Kontrolka ciśnienia oleju |  |  |
| 30 | Kontrolka ładowanie akumulatora |  |  |
| 31 | Kontrolka Temperatury oleju |  |  |
| 32 | Prędkościomierz jazdy |  |  |
| 33 | Wskaźnik temperatury silnika/wskaźnik temperatury wody |  |  |
| 34 | Wskaźnik poziomu paliwa |  |  |
| 35 | Kontrolka grzania świec żarowych |  |  |
| 36 | Obrotomierz |  |  |
| 37 | Licznik godzin pracy |  |  |
| 38 | Wskaźnik paliwa |  |  |
| 39 | Oświetlenie drogowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego |  |  |
| 40 | Dodatkowe zewnętrzne oświetlenie robocze przynajmniej dwa reflektory w przód oraz przynajmniej jeden reflektor w tył, zainstalowane w obudowie kabiny lub na regulowanych wysięgnikach na wysokości górnej części kabiny |  |  |
| 41 | Blokada mechanizmu różnicowego |  |  |
| 42 | Obciążniki kół tylnych minimum 190 kg z możliwością zmniejszenia, |  | Podać ciężar obciążników |
| 43 | Przystosowany do pracy z przyczepą jednoosiową, przyczepą dwuosiową, pługiem śnieżnym, kosiarką tylną, posypywarką |  |  |
| 44 | Wydajność pompy hydraulicznej nie mniejsza niż 39 l/min |  |  |
| 45 | Zaczep Tylny dolny Scharmullera |  |  |
| 46 | Zaczep Tylny górny rolniczy |  |  |
| 47 | Szerokość ciągnika nie większa niż 1650 mm |  | Podać szerokość ciągnika |
| 48 | Instalacja pneumatyczna jednoprzewodowa do sterowania i podłączenia hamulców przyczepy |  |  |
| 49 | Gaśnica |  |  |
| 50 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 51 | Zapasowy kluczyk do stacyjki i drzwi kabiny |  |  |
| 52 | Osobny komplet kluczyków zamykania korka wlewu paliwa |  |  |
| 53 | Okres obowiązywania gwarancji |  | Podać liczbę miesięcy gwarancji |
| 54 | Adres lokalizacji autoryzowanej stacji obsługi dla oferowanej marki i modelu ciągnika |  |  |
| 55 | Pakiet ubezpieczenia OC, AC, NNW przez cały okres trwania umowy |  |  |
| 56 | Instrukcja eksploatacji i obsługi w języku polskim |  |  |
| 57 | Złącza przejściowe do podłączenia hydrauliki zewnętrznej starego typu 4 szt. |  |  |
| 58 | Lampa ostrzegawcza, błyskowa LED, żółto-pomarańczowa |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę III poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.

** Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę IV w zaznaczonych polach, zgodnie z zamieszczonymi

w nich opisach.

..............................................., dn. .........................

.......................................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka