ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE CIĄGNIKA | Opis informacji wymaganych przez Zamawiającego | Parametry oferowane * (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2013 roku. | Należy podać markę i model, datę produkcji |  |
| 2 | Silnik wysokoprężny, z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą, trzy lub czterocylindrowy z spełniający aktualny europejski standard emisji spalin, obowiązujący dla tego typu pojazdów wolnobieżnych. | Podać standard emisji spalin |  |
| 3 | Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 40 litrów. | Podać pojemność zbiornika |  |
| 4 | Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 40KM nie większa niż 60KM (Zamawiający dopuszcza +10% tolerancję zwiększenia mocy). | Podać moc silnika |  |
| 5 | Napęd na wszystkie koła (na dwie osie) z elektrohydraulicznym załączaniem napędu 4x4. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 6 | Masa własna ciągnika z kabiną (bez obciążników) nie mniejsza niż 1900 kg i nie większa niż 2700 kg. | Podać masę własną z kabiną bez obciążników |  |
| 7 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | Podać rodzaj wspomagania |  |
| 8 | Liczba biegów minimum 10 w przód, minimum 4 w tył, z rewersem i biegami pełzającymi. | Podać liczbę biegów w przód/i w tył oraz rodzaj rewersu |  |
| 9 | Tylny wał odbioru mocy (WOM) 540 /1000 lub 540/750 obr./min., niezależnie sterowany. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 10 | Hydrauliczne hamulce robocze, tarczowe, mokre (w kąpieli olejowej), na cztery koła. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 11 | Hamulec postojowy. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 12 | Minimum jedna pary wyjść hydrauliki z przodu ciągnika sterowane dźwignią z wnętrza kabiny. | Podać ilość wyjść hydrauliki z przodu ciągnika |  |
| 13 | Minimum dwie pary wyjść hydrauliki z tyłu ciągnika sterowane dźwignią z wnętrza kabiny. | Podać ilość wyjść hydrauliki z tyłu ciągnika |  |
| 14 | Koła z oponami terenowymi, radialnymi. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 15 | Błotniki przednie i tylne. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 16 | Dwa lustra zewnętrzne (prawe i lewe). | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 17 | Kabina komfortowa 2 drzwiowa. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 18 | Oświetlenie wewnątrz kabiny, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 19 | Wentylację i ogrzewanie kabiny kierowcy, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 20 | Fotel kierowcy z amortyzacją, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 21 | Spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 22 | Kontrolka ciśnienia oleju, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 23 | Kontrolka ładowania akumulatora, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 24 | Wskaźnik temperatury silnika, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 25 | Prędkościomierz wyskalowany w km/h, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 26 | Wskaźnik poziomu paliwa, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 27 | Obrotomierz, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 28 | Licznik godzin pracy, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 29 | Wskaźnik poziomu paliwa, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 30 | Oświetlenie zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przynajmniej dwie dodatkowe, zewnętrzne reflektory robocze świecące w przód i przynajmniej jeden roboczy reflektor świecący w tył -zainstalowane w obudowie kabiny lub na regulowanych wysięgnikach na wysokości górnej części kabiny. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 31 | Blokada mechanizmu różnicowego. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 33 | Przystosowany do pracy z przyczepą jednoosiową, przyczepą dwuosiową, pługiem śnieżnym, kosiarką tylną, posypywarką. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 34 | Wydajność pompy hydraulicznej nie mniejsza niż 32 l/min. | Podać wydajność pompy |  |
| 35 | TUZ przedni, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 36 | TUZ tylny, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 37 | Zaczep rolniczy, | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 38 | Zaczep transportowy. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 39 | Przedni TUZ o udźwigu podnośnika minimum 700 kg | Podać udźwig podnośnika przedniego TUZ |  |
| 40 | Tylny TUZ o udźwigu podnośnika minimum 1300 kg | Podać udźwig podnośnika tylnego TUZ |  |
| 41 | Całkowita minimalna szerokość z oponami rolniczymi nie większa nie większa niż 1700 mm. | Podać szerokość |  |
| 42 | Instalacja pneumatyczna jednoprzewodowa do sterowania i podłączenia hamulców przyczepy. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 43 | Wyposażenie standardowe gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, zapasowy kluczyk do stacyjki i drzwi kabiny osobny komplet kluczyków zamykania korka wlewu paliwa. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 44 | Pakiet ubezpieczenia OC, AC, NNW przez cały okres trwania umowy. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 45 | Wymagany wyciąg ze świadectwa homologacji. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 46 | Instrukcje eksploatacji i obsługi, zawierające listę części zamiennych, w języku polskim. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 47 | Złącza przejściowe do podłączenia hydrauliki zewnętrznej starego typu 4 szt. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 48 | Lampa ostrzegawcza listwowa, błyskowa, o barwie światła żółto-pomarańczowej z napisem „SŁUŻBA KOMUNALNA”. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 49 | Belka zaczepowa (listwa). | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 50 | Sprężarka powietrza z instalacją sterowania hamulcami przyczepy. | Czy spełnia: TAK / NIE |  |
| 51 | Okres obowiązywania gwarancji | Podać liczbę miesięcy |  |
| 52 | Adres lokalizacji autoryzowanej stacji obsługi, w której Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać adres |  |

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę 4 w zaznaczonych polach, zgodnie z zamieszczonymi

w nich opisach.

.............................................., dn. .........................

.......................................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka